## Slide 1
2. Динамограмма фактическая и расчётная
6 Чек-лист осложнений.
Здесь должны быть автоматически отмечены категории, выбранные алгоритмом обработки и должна быть возможность вручную изменить выбор с последующим дообучением алгоритма.
5 Выводы
7 Таблица с исходными данными для построения расчётной динамограммы
Нужно чтобы исходные данные можно было менять вручную. От этого будет перестраиваться расчётная динамограмма и как бы появляться новые осложнения в работе СШНУ.
Сохранение этого нового примера должно происходить под новыми названием. (40 колонок, 10 строк)
1 . Номер скважины (примера), куст, месторождение, дата, время. Эта инф. указана в файле фактической динамограммы
4. Кнопка Анализ.
При нажатии происходит запуск алгоритма на Python сравнения фактической и теоретической динамограмм и в поле 5 появляются заключения.
Это графическое окно.
При добавлении файла динамограммы она должна прорисоваться здесь.
3. Кнопка Добавить файл фактической динамограммы или перетащить мышкой в поле 2.
2.1. Поле для отображения буквенно- цифровой информации из файла динамограммы

## Slide 2
0 | Нормальная работа
1 | Утечка жидкости
1,1 | в нагнетательном узле насоса
1,2 | во всасывающем узле насоса
1,3 | (может и не надо, будем выбирать из предыдущих пунктов сразу 2) Одновременные утечки в нагн и всас узлах
1,4 | Утечка из НКТ (негерметичность НКТ)
2 | Механические неполадки
2,1 | Низкая посадка плунжера
2,2 | Высокая посадка плунжера
2,2,1 | Насос НН1
2,2,2 | Насос НН2
2,2,3 | Насос НВ
2,3 | Заедание плунжерной пары
2,4 | Прихват (заклинивание) плунжера
2,4,1 | Насос НН
2,4,2 | Насос НВ
2,5 | Обрыв/отворот колонный штанг
2,6 | Запаздывание закрытия всасывающего клапана
2,7 | Запаздывае закрытия нагнетального клапана
2,8 | Заедание колонны штанг
2,9 | Отложение парафина (высокие силы трения)
3 | Откачка ГЖС
3,1 | Срыв подачи насоса газом
3,2 | Заполнение насоса газом 15%
3,3 | Заполнение насоса газом 35%
3,4 | Заполнение насоса газом 25%
3,5 | Заполнение насоса газом 45%
3,6 | Заполнение насоса газом более 45%
3,7 | Фонтанные проявления
Содержание поля 6. Чек-лист осложнений.

## Slide 3
Пример поля 2. Черная линия- фактическая динамограмма, синяя- расчётная.
Горизонтальная ось – перемещение в миллиметрах., вертикальная- нагрузка в кг или в Ньютонах.

## Slide 4
Пример поля 2. Отображена только фактическая динамограмма. В файле фактической динамограммы могут быть данные, по которым получится наложение одного графика на другой.